## Slide 1: مقدمه‌ای بر پردازش تصاویر پزشکی در Matlab
By: Saeed Mohagheghi Shahed University Winter 1396 | 2018
بسمه تعالی

## Slide 2: فهرست مطالب
مقدمه
  فرمت‌های ذخیره تصاویر پزشکی
  جهت‌های آناتومیکی در تصاویر پزشکی
MATLAB
  خواندن و نوشتن فرمت‌های مختلف تصاویر پزشکی (Meta، Analyze، Dicom)
  نمایش اسلایس‌های تصویر (دوبعدی) و ماسک (سه‌بعدی)
  ایجاد ROI با استفاده از ماسک / انتخاب دستی ROI در تصاویر
  اعمال ROI یا ماسک برای جداسازی قسمتی از تصویر
  آستانه گذاری / یکسان سازی هیستوگرام

## Slide 3: مقدمه
Medical image formats / Anatomical Planes & Directions

## Slide 4: فرمت‌های مرسوم ذخیره تصاویر پزشکی
Format | Extension | No. of files
Meta | .mhd / .raw (.zraw) .mha | 2 (1 for header / 1 for image) 1 (1 for all)
Analyze | .hdr / .img | 2 (1 for header / 1 for image)
Nifti | .hdr / .img .nii (.nii.gz) | 2 (1 for header / 1 for image) 1 (1 for all)
Dicom | .dcm No extension! | ? (1 for each slice + header)
Nifti  Neuroimaging Informatics Technology Initiative
Dicom Digital Imaging and Communications in Medicine

## Slide 5: صفحه‌های آناتومیکی
Axial
Coronal
Sagittal

## Slide 6: صفحه‌های آناتومیکی
Axial
Coronal
Sagittal

## Slide 7: جهت‌های آناتومیکی
 جهت‌ها نسبت به بیمار تعریف می‌شوند

## Slide 8: جهت‌های آناتومیکی
دستگاه‌های مختصات مرسوم
Note that each convention specifies not just the positive direction of three axes, but also the order for listing them (eg: LAS, but not ALS).

## Slide 9: جهت‌های آناتومیکی
محورهای مختصات

## Slide 10: جهت‌های آناتومیکی
Image File Voxel Ordering (what comes in header file):
R-L  P-A  I-S means:
Voxels ordered from right to left to store a row
Rows ordered from posterior to anterior to store a slice
Slices stored from inferior to superior to store a volume
Increasing position | 3-Letter “from” name | Slice orientation | Storage order in file
LAS | RPI | Axial | R-L  P-A  I-S
RAS | LPI | Axial | L-R  P-A  I-S
LSA | RIP | Coronal | R-L  I-S  P-A
Notes: در نمایش بستگی به نقطه شروع و محورهای تصویر دارد

## Slide 11: تصاویر پزشکی در Matlab
Meta / Analyse / Dicom

## Slide 12: خواندن تصاویر Meta
(هنوز) تابع آماده برای خواندن این نوع تصاویر در Matlab وجود ندارد
چند نمونه از تولباکس‌های موجود برای خواندن و نوشتن تصاویر پزشکی
  ReadData3D *
  Medical Image Processing **
  Slicer ***
** http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/41594-medical-image-processing-toolbox
*** http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/27983-slicer
* https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29344-read-medical-data-3d

## Slide 13: اضافه کردن تولباکس‌ها و کدهای جدید به Matlab
حالت 1: نصب برنامه با پسوند .mlappinstall
  نصب از طریق تب APPS  Install App
  نصب از طریق تب HOME  Open
  نتیجه: اضافه شدن به برنامه‌های تب APPS
حالت 2: نصب برنامه با پسوند .mltbx
  نصب از طریق تب HOME  Open
  نتیجه: اضافه شدن به تولباکس‌ها در پنجره Add-Ons

## Slide 14: اضافه کردن تولباکس‌ها و کدهای جدید
حالت 3: اضافه کردن مسیر پوشه حاوی کدها به مسیرهای Matlab
  از طریق گزینه Set Path در تب HOME
  از طریق کدنویسی
  نتیجه: اضافه شدن پوشه‌ها به مسیرهای شناخته شده در Matlab
  از طریق کدنویسی
  addpath(genpath('path'))
  savepath

## Slide 15: خواندن تصاویر Meta
ReadData3D
  info = mha_read_header(filename); % Read (filename = address of .mhd file)
  img = mha_read_volume(info); % (Also Reads compressed data)
  [img info] = ReadData3D; % Load from GUI
Medical Image Processing
  [img info] = read_mhd(filename); % Read (filename = address of .mhd file)
  write_mhd(filename, image); % Write (filename = address of .mhd file)
Slicer
  Files  Open…
  Files  Export To Workspace…
  Files  Save Image…

## Slide 16: تصاویر Meta
Our Code
Read
  info = metaImageInfo(filename); % Read (filename = address of .mhd file)
  img = metaImageRead(info);
  [img info] = metaImageRead(filename);
Write
  metaImageWrite(img, filename); % Write (filename = address of .mhd file)
  metaImageWrite(img, filename, info);

## Slide 17: تصاویر Analyze
توابع آماده فقط برای خواندن این نوع تصاویر در Matlab وجود دارد
Read
  info = analyze75info(filename);
  img = analyze75read(info); img = analyze75read(filename);
برای نوشتن تصاویر Analyze می‌توان از کد آماده زیر استفاده کرد
Write (Our Code)
  writeanalyze(img, filename, voxelsize)

## Slide 18: تصاویر Dicom
توابع آماده برای خواندن و نوشتن این نوع تصاویر در Matlab وجود دارد
برای خواندن تصاویر Dicom باید تمام فایل‌ها (اسلایس‌ها) به ترتیب لود شوند
Read
  info = dicominfo(filename);
  img = dicomread(info); img = dicomread(filename);
برای نوشتن تصاویر Dicom باید تمام فایل‌ها (اسلایس‌ها) به ترتیب ذخیره شوند
Write
  dicomwrite(img, filename);
  dicomwrite(img, filename, info);

## Slide 19: نمایش اسلایس‌ها
3rd dimension: axial plane
  imshow(squeeze(img(:,:,80)), []); title('Axial slice')
2nd dimension: coronal plane
  imshow(squeeze(img(:,80,:)), []); title('Coronal slice')
1st dimension: sagittal plane
  imshow(squeeze(img(80,:,:)), []); title('Sagittal slice')
  Attention: you may need to use some functions to have real view of the images such as fliplr, rot90, imrotate, …

## Slide 20: استفاده از تصویر ماسک
  محاسبه ROI حول بافت مورد نظر با استفاده از تصویر ماسک
                [ROI, ROI_Coordinate] = GetBoundingBox(Image, Mask, pad)
  اعمال ماسک بر روی تصویر برای جداسازی بافت مورد نظر
                segmented_image = img .* mask
  بهتر است ماسک به صورت باینری باشد
                mask_bw = logical(mask)

## Slide 21: نمایش سه بعدی ماسک
  mask = smooth3(mask, 'box', 5); mask = reducevolume(mask, [5,5,5]);
  [m, n, p] = size(mask); [x, y, z] = meshgrid(1:n,1:m,1:p);
  fv = isosurface(x, y, z, mask);
  patch(fv, 'FaceColor', [0.3,0.8,0.8], 'EdgeColor', [0.3,0.3,0.3]);
  trisurf(fv.faces, fv.vertices(:,1), fv.vertices(:,2), fv.vertices(:,3)); trimesh(fv.faces, fv.vertices(:,1), fv.vertices(:,2), fv.vertices(:,3));
 Create grids
 Pre-Process volume (optional)
 Create faces + vertices
 Visualize
1
2
3
4

## Slide 22: نمایش ماسک بر روی تصویر (Overlay)
  maskSlice = edge(maskSlice);
  img_ov = imoverlay(imgSlice, maskSlice);
  img_ov = imoverlay(imgSlice, maskSlice, color);
  color examples: ’green’ / ‘g’ / [0.3 0.6 0.6]
  imshow(img_ov)
 Create overlay image
 Mask edge (optional)
1
2
 Show overlay image
3

## Slide 23: آستانه گذاری
  imhist(img);
  thresh = img > 0.5; thresh = img > 0.1 & img < 0.6;
  thresh = img > graythresh(img); thresh_img = img .* thresh_mask;
  imshow(thresh_img)
 Thresholding
 Histogram (to check)
1
2
 Show overlay image
3

## Slide 24: یکسان‌سازی هستوگرام
Histogram Equalization
img_eq = histeq(img);